## Slide 1: Acquisition et Pilotage – Cartes Arduino et Shield
Compétences
Concevoir
Réaliser
Expérimenter
Communiquer
Analyser
Modéliser
Résoudre

## Slide 2: Une carte arduino pour quoi faire …
… pour réaliser des (mini ?) projets
Harpe laser
http://makezine.com/projects/laser-harp/
Joute robotique
http://makezine.com/video/ready-set-joust/
Réveil
http://makezine.com/video/never-forget-to-set-an-alarm-because-this-alarm-clock-sets-itself/

## Slide 3: La carte Arduino UNO
Microcontroller : ATmega328
Operating Voltage : 5V
Input Voltage (recommended) : 7-12V
Input Voltage (limits) : 6-20V
Digital I/O Pins : 14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins : 6
DC Current per I/O Pin : 40 mA
DC Current for 3.3V Pin : 50 mA
Flash Memory : 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader
SRAM : 2 KB (ATmega328)
EEPROM : 1 KB (ATmega328)
Clock Speed : 16 MHz
Length : 68.6 mm
Width : 53.4 mm
Weight : 25 g

## Slide 4: L’interface Logicielle
Éditeur de texte
Zone de programmation
Vérification du programme
Envoi du programme vers la carte
Choix du type de carte
Choix du type de port

## Slide 5: Première réalisation Clignotement d’une led

## Slide 6: Allumer et éteindre une Led par périodes de 1 seconde
A la différence de Python, il faut déclarer les variables et leur type.
Les lignes doivent se terminer par des ;
Void désigne la déclaration d’une fonction
int led = 13; | Déclaration de la variable entière led et affectation du nombre 13 à la variable led. 13 correspond à une sortie de la carte Arduino possédant une led.
void setup() { pinMode(led, OUTPUT); } | Setup : configuration du matériel. Lancée après avoir appuyé sur Reset. La broche led est déclarée comme une sortie
void loop() { digitalWrite(led, HIGH); delay(1000); digitalWrite(led, LOW); delay(1000); } | La boucle loop est lancée un nombre infini de fois. Cette séquence permet d’allumer et d’éteindre la led toutes les secondes.

## Slide 7: Travail à réaliser – Clignotement d’une LED
A l’aide de l’image page 3 et de la carte situer la led
Saisir le code suivant sur le logiciel Arduino
Lancer la vérification
Implanter le programme sur la carte
Vérifier son bon fonctionnement
Modifier le programme pour déterminer la fréquence correspondant à la persistance rétinienne.

## Slide 8: Travail à réaliser – Clignotement d’une LED Affichage sur la console série
Modifier le code précédent en utilisant le code ci-contre
Pour afficher les messages :
  Menu Outils
  Moniteur série
int led = 13;
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
Serial.begin(57600);
}
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH);
delay(1000);
Serial.print(“JOUR \n");
digitalWrite(led, LOW);
delay(1000);
Serial.print(“NUIT \n");
}
La console série permet d’afficher sur l’écran de l’ordinateur des informations à destination de l’utilisateur
Modifier le programme précédent de la manière suivante

## Slide 9: Acquérir les informations d’un potentiomètre rotatif

## Slide 10: Spécifications du Potentiomètre
Omeg PC20BU-47K-Lin
  Type de potentiomètre : axial, monotour
  Résistance : 47 kΩ
  Puissance = 0,4 kW
  Tolérance : ±20%
  Diamètre de l’axe : 6 mm
  Caractéristique : linéaire
  Montage : THT
  Encombrement du corps : Diamètre 20mm x 10mm
  Matériau de la piste : plastique
  Type d’usinage de l’axe : lisse
  Longueur de l’axe : 43 mm
  Longueur du filetage : 7 mm
  Trame des pistes : 5,08 mm
  Course mécanique : 300°
  Caractéristique des potentiomètres : mono
  Tension de travail maxi : 500 VDC

## Slide 11: Plan de cablage

## Slide 12: Le programme

## Slide 13: Travail à réaliser
Réaliser le câblage
Tester le programme
Trouver une méthode pour écrire les informations dans un fichier texte. Vous vous aiderez de Google…

## Slide 14: Pilotage d’un moteur

## Slide 15: Pilotage d’un moteur Matériel

## Slide 16: Pilotage d’un moteur Câblage

## Slide 17: Pilotage d’un moteur Programme

## Slide 18: Pilotage d’un moteur en boucle ouverte

## Slide 19: Travail à réaliser
A l’aide du travail réalisé trouver une solution permettant de faire en sorte que la vitesse du moteur soit fonction de l’angle du potentiomètre.