## Slide 1
Chaîne d’énergie
ALIMENTER
Réseau pneumatique
Filtre …
MODULER
Distributeurs pneumatiques
CONVERTIR
Vérin rotatif
AGIR
Ventouse
Chaîne d’information
TRAITER – MEMORISER
Automate télémécanique
Informations issues du système et venant de l’extérieur
Lien d’information
Lien d’énergie
ACQUERIR
Détecteurs fin de course
COMMUNIQUER
Pupitres
Capsule vissée
Électricité ~230 V
Capsule dévissée

## Slide 2
Chaîne d’énergie
ALIMENTER
Transformateur
MODULER
Automate
CONVERTIR
Moteur à courant continu
AGIR
Tapis roulant
Chaîne d’information
TRAITER – MEMORISER
Automate télémécanique
Informations issues du système et venant de l’extérieur
Lien d’information
Lien d’énergie
ACQUERIR
Détecteurs fin de course
COMMUNIQUER
Pupitres
TRANSMETTRE
Réducteur roue et vis sans fin
Bocaux convoyés
Électricité ~230 V
Bocaux non convoyés

## Slide 3
Chaîne d’énergie
ALIMENTER
Redresseur
MODULER
Variateur
CONVERTIR
Machine asynchrone
AGIR
Plateau de transfert
Chaîne d’information
ACQUERIR
Génératrices tachymétriques
TRAITER – MEMORISER
Automate télémécanique
Informations destinées au PC
Informations issues du système et venant de l’extérieur
Lien d’information
Lien d’énergie
ACQUERIR
Capteur de couple
Jauges d’extensométrie
ACQUERIR
Détecteurs fin de course
COMMUNIQUER
Pupitres
TRANSMETTRE
Réducteur roue et vis sans fin
TRANSMETTRE
Maneton
Bocaux capsulés
Électricité ~230 V
Bocaux non capsulés
TRANSMETTRE
Croix De Malte
RESTITUER
Boitier NI 6009
ACQUERIR
Détecteurs inductif

## Slide 4
Chaîne d’énergie
ALIMENTER
TRANSMETTRE
STOCKER
MODULER
CONVERTIR
AGIR
Chaîne d’information
ACQUERIR
TRAITER
MEMORISER
COMMUNIQUER
CODER
RESTITUER
Informations destinées l’utilisateur
Informations issues et venant de l’extérieur
Consignes de l’utilisateur
Capteur / IHM
Capteur / CAN
Unité de commande
IHM
Interface de communication
Ordres
Grandeurs physiques à acquérir
Energie d’entrée
Energies de sortie
Unité de stockage
Unité d’alimentation
Pré actionneur
Actionneur
Transmetteur
Effecteur
Lien d’information
Lien d’énergie

## Slide 5
Chaîne d’énergie
Ordres
Grandeurs physiques à acquérir
230 V ~
50Hz
Energies de sortie
Actionneur
Effecteur

## Slide 6
Chaîne d’énergie
Réducteur roue et vis sans fin
Relais
Moteur asynchrone triphasé
Croix de Malte
Ordres
Grandeurs physiques à acquérir
230 V ~
50Hz
Energies de sortie
Redresseur télémécanique
ABL 6RF 2405
Leroy Somer
Redresseur
Automate Programmable Industriel
Croix arrêtée
Croix en mouvement
Télémécanique TSX Micro

## Slide 7
Chaîne d’énergie
Réducteur roue et vis sans fin + Pignon courroie
Variateur
Moteur à aimant permanent
Tapis roulant
Ordres
Grandeurs physiques à acquérir
230 V ~
50Hz
Energies de sortie
Automate Programmable Industriel
Tapis arrêté
Tapis en mouvement
Télémécanique TSX Micro