## Slide 1
Chaîne d’énergie
ALIMENTER
TRANSMETTRE
STOCKER
MODULER
CONVERTIR
AGIR
Chaîne d’information
ACQUERIR
TRAITER
MEMORISER
COMMUNIQUER
CODER
RESTITUER
Informations destinées l’utilisateur
Informations issues et venant de l’extérieur
Consignes de l’utilisateur
Capteur / IHM
Capteur / CAN
Unité de commande
IHM
Interface de communication
Ordres
Grandeurs physiques à acquérir
Energie d’entrée
Energies de sortie
Unité de stockage
Unité d’alimentation
Pré actionneur
Actionneur
Transmetteur
Effecteur
Lien d’information
Lien d’énergie

## Slide 2
Chaîne d’énergie
Ordres
Grandeurs physiques à acquérir
230 V ~
50Hz
Energies de sortie
Actionneur
Effecteur

## Slide 3
Chaîne d’énergie
Réducteur roue et vis sans fin
Relais
Moteur asynchrone triphasé
Croix de Malte
Ordres
Grandeurs physiques à acquérir
230 V ~
50Hz
Energies de sortie
Redresseur télémécanique
ABL 6RF 2405
Leroy Somer
Redresseur
Automate Programmable Industriel
Croix arrêtée
Croix en mouvement
Télémécanique TSX Micro

## Slide 4
Chaîne d’énergie
Réducteur roue et vis sans fin + Pignon courroie
Variateur
Moteur à aimant permanent
Tapis roulant
Ordres
Grandeurs physiques à acquérir
230 V ~
50Hz
Energies de sortie
Automate Programmable Industriel
Tapis arrêté
Tapis en mouvement
Télémécanique TSX Micro